ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ Сортамент Polyethylene waste - pipes and fittings. Sortment | ГОСТ 22689.1-89 |
| --- | --- |
| Дата введения 01.10.89 |

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на трубы и фасонные части к ним (далее - изделия) из полиэтилена низкого (ПНД) и высокого (ПВД) давления, предназначенные для систем внутренней канализации зданий.

2. Сортамент труб и фасонных частей, их буквенно-цифровые и графические изображения должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | d | d1 | Тип | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | буквенно-цифровое по ГОСТ 22689.2 | графическое |
| Трубы | 40,0 | - | - | TK d - ПНД (ПВД) |  |
|  | 50,0 | - |  |  |  |
|  | 90,0 | - |  |  |  |
|  | 110,0 | - |  |  |  |
| Патрубки | 50,0 | - | КС | ПdK ( dC -ПНД (ПВД) |  |
|  | 90,0 | - |  |  |  |
|  | 110,0 | - |  |  |  |
|  | 50,0 | - | Кс | ПdK ( dc - ПНД (ПВД) |  |
|  | 90,0 | - |  |  |  |
|  | 110,0 | - |  |  |  |
|  | 40,0 | - | Рc | ПdP( dc - ПНД (ПВД) |  |
|  | 50,0 | - |  |  |  |
|  | 90,0 | - |  |  |  |
|  | 110,0 | - |  |  |  |
|  | 40,0 | - | CP | ПdC ( dP - ПНД (ПВД) |  |
|  | 50,0 | - |  |  |  |
|  | 90,0 | - |  |  |  |
|  | 110,0 | - |  |  |  |
| Патрубки компенсационные | 50,0 | - | Кк | ПК dK ( dK - ПНД (ПВД) |  |
|  | 90,0 | - |  |  |  |
|  | 110,0 | - |  |  |  |
|  | 50,0 | - | Кс | ПК dK ( dc - ПНД (ПВД) |  |
|  | 90,0 | - |  |  |  |
|  | 110,0 | - |  |  |  |
|  | 50,0 | - | КС | ПК dK ( dC - ПНД (ПВД) |  |
|  | 90,0 | - |  |  |  |
|  | 110,0 | - |  |  |  |
| Патрубки переходные | 90,0 | 50,0 | кК | ПП dк ( d1К - ПНД (ПВД) |  |
|  | 110,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 110,0 | 90,0 |  |  |  |
|  | 90,0 | 50,0 | сК | ПП dc ( d1 K - ПНД (ПВД) |  |
|  | 110,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 110,0 | 90,0 |  |  |  |
|  | 50,0 | 40,0 | сС | ПП dc ( d1C - ПНД (ПВД) |  |
|  | 90,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 110,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 110,0 | 90,0 |  |  |  |
|  | 50,0 | 40,0 | сР | ПП dc ( d1P - ПНД (ПВД) |  |
|  | 90,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 110,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 110,0 | 90,0 |  |  |  |
| Патрубки приборные | 50,0 | - | Ук | ППpУ ( dк - ПНД (ПВД) |  |
|  | 90,0 | - |  |  |  |
|  | 110,0 | - |  |  |  |
|  | 50,0 | - | УС | ППрУ ( dк - ПНД (ПВД) |  |
|  | 90,0 | - |  |  |  |
|  | 110,0 | - |  |  |  |
| Отводы приборные | 90,0 | - | Ук | ОПр У ( dк - ПНД (ПВД) |  |
|  | 110,0 | - |  |  |  |
|  | 90,0 | - | УС | ОПр У ( dC - ПНД (ПВД) |  |
|  | 110,0 | - |  |  |  |
| Отводы | 50,0 | 50,0 | Кк | O(dK ( d1к - ПНД (ПВД) ( = 30( , ( =45( |  |
|  | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
|  | 110,0 | 110,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | OdK ( dK - ÏНÄ (ПВД) |  |
|  | 50,0 | 40,0 | СК | O(d1C ( dK - ПНД (ПВД) ( = 30(, ( =45° |  |
|  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
|  | 110,0 | 110,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Оd1C ( dK - ПНД (ПВД) |  |
| Отводы | 40,0 | 40,0 | СС | O(dC ( d1С - ПНД (ПВД) ( = 30(, ( =45° |  |
|  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
|  | 110,0 | 110,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | OdC ( d1C - ПНД (ПВД) |  |
|  | 50,0 | 40,0 | СР | O(dC ( d1P - ПНД (ПВД) ( = 30°, ( = 45° |  |
|  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
|  | 110,0 | 110,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | OdC ( d1P - ПНД (ПВД) |  |
| Тройники | 50,0 | 50,0 | КкК | T(dK ( dê ( d1К - ПНД (ПВД) ( =45°, ( =60° (для разм. 110(110) |  |
|  | 90,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
|  | 110,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 110,0 | 110,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ТdK ( dк ( d1К - ПНД (ПВД) |  |
|  | 50,0 | 50,0 | КСК | T(dK ( dC ( d1К - ПНД (ПВД) ( = 45°, ( = 60° (для разм. 110(110) |  |
|  | 90,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
|  | 110,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 110,0 | 110,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | TdK ( dC ( d1K - ПНД (ПВД) |  |
| Тройники | 50,0 | 50,0 | ССК | T(dC ( dC ( d1К - ПНД (ПВД) ( =45°, ( = 60( (для разм. 110(110) |  |
|  | 90,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
|  | 110,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 110,0 | 110,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | TdC ( dC ( d1К - ПНД (ПВД) |  |
|  | 50,0 | 40,0 | ССС | T(dC ( dC ( d1С - ПНД (ПВД) ( = 45°, ( =60° (для разм. 110(110) |  |
|  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 90,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
|  | 110,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 110,0 | 110,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ТdC ( dC ( d1С - ПНД (ПВД) |  |
|  | 50,0 | 40,0 | РСР | T(dP ( dC ( d1P - ПНД (ПВД) ( =45°, ( =60° (для разм. 110(110) |  |
|  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 90,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
|  | 110,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 110,0 | 110,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Тdp ( dC ( d1P - ПНД (ПВД) |  |
|  | 50,0 | 40,0 | ССР | T(dC ( dC ( d1P - ПНД (ПВД) ( = 45°, ( = 60° (для разм. 110(110) |  |
|  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 90,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
|  | 110,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 110,0 | 110,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | TdC ( dC ( d1Р - ПНД (ПВД) |  |
| Тройники | 50,0 | 50,0 | СкК | T(dC ( dк ( d1К - ПНД (ПВД) ( =45°, ( =60° (для разм. 110(110) |  |
|  | 90,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
|  | 110,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 110,0 | 110,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | TdC ( dк ( d1К - ПНД (ПВД) |  |
|  | 50,0 | 50,0 | КудкК | TdKyд ( dк ( d1К - ПНД (ПВД) |  |
|  | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
|  | 110,0 | 110,0 |  |  |  |
|  | 90,0 | 50,0 | КкудК | TdK ( dкуд ( d1К - ПНД (ПВД) |  |
|  | 110,0 | 50,0 |  |  |  |
| Крестовины | 110,0 | 50,0 | КкКК | K60°dK ( dк ( d1K ( d1K - ПНД (ПВД) |  |
|  | 110,0 | 110,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | К dK ( dк ( d1K ( d1K- ÏÍÄ (ПВД) |  |
|  | 50,0 | 50,0 | СкКК | K 45°dC ( dк ( d1K ( d1K - ПHД (ПВД) |  |
|  |  |  |  | KdC ( dк ( d1K ( d1K -ПНД (ПВД) |  |
|  | 110,0 | 110,0 |  | KdC ( dк ( d1K ( d1K -ПНД (ПВД) |  |
|  | 90,0 | 90,0 | СССС | К45°dC ( dC ( d1С ( d1С - ПНД (ПВД) |  |
| Крестовины | 90,0 | 90,0 | СССС | KdC ( dC ( d1C( d1C -ПHД (ПВД) |  |
|  | 110,0 | 110,0 |  | КdC ( dC ( d1C ( d1С- ПНД (ПВД) |  |
|  | 110,0 | 50,0 | СССР | KdC ( dC ( dC( d1P - ÏÍÄ (ПВД) |  |
|  | 110,0 | 50,0 | СССК | КdC ( dC ( dC ( d1К- ПНД (ПВД) |  |
| Крестовины со смещенными осями отводов | 110,0 | 50,0 | КкКК | Ксм dK ( dк ( dК ( d1К - ПНД |  |
|  | 110,0 | 50,0 | СкКК | Ксм dC ( dк ( dК ( d1К - ПНД (ПВД) |  |
| Тройники универсальные | 90,0 | 50,0 | КкКс | Тун dK ( dк ( dK ( d1с - Пр - ПНД (ПВД) |  |
|  | 110,0 | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | КкКс | Тун dK ( dк ( dK ( d1с -Л - ПНД (ПВД) |  |
|  | 90,0 | 50,0 | КкКсс | Тун dK ( dк ( dK ( d1с ( d1с - ПНД (ПВД) |  |
|  | 110,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | 90,0 | 50,0 | СССС | Тун dC ( dC ( dC ( d1С - Пр - ПНД (ПВД) |  |
|  | 110,0 | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | TyнdC ( dC ( dC ( d1C -Л - ПНД (ПВД) |  |
|  | 90,0 | 50,0 | ССССС | Тун dC ( dC ( dC (d1С ( d1C - ПHД (ПBД) |  |
|  | 110,0 | 50,0 |  |  |  |
| Муфты | 50,0 | - | КК | MdK ( dK - ПНД (ПВД) |  |
|  | 90,0 | - |  |  |  |
|  | 110,0 | - |  |  |  |
|  | 50,0 | 40,0 | СС | MdC ( dC - ПНД (ПВД) |  |
|  | 50,0 | - |  |  |  |
|  | 90,0 | - |  |  |  |
|  | 110,0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | MdC ( d1C - ПНД (ПВД) |  |
| Ревизии | 50,0 | - | К | PdK - ПНД (ПВД) |  |
|  | 90,0 | - |  |  |  |
|  | 110,0 | - |  |  |  |
|  | 50,0 | - | С | РdС - ПНД (ПВД) |  |
|  | 90,0 | - |  |  |  |
|  | 110,0 | - |  |  |  |
| Заглушки и крышки | 40,0 | - | - | 3d - ПНД (ПВД) |  |
|  | 50,0 | - |  |  |  |
|  | 90,0 | - |  |  |  |
|  | 110,0 | - |  |  |  |
|  | 40,0 | - | - | Kd - ПНД (ПВД) |  |
|  | 50,0 | - |  |  |  |
|  | 90,0 | - |  |  |  |
|  | 110,0 | - |  |  |  |
| Гайки накидные | 40,0 | - | - | Гd - ПНД (ПВД) |  |
|  | 50,0 | - |  |  |  |
|  | 90,0 | - |  |  |  |
|  | 110,0 | - |  |  |  |

3. Буквенные и графические обозначения соединения раструбов и гладких концов фасонных частей должны соответствовать указанным в табл. 2 (прописные буквы соответствуют раструбу, строчные - гладкому концу).

Таблица 2

| Тип соединения раструбов и гладких концов | Условное обозначение |
| --- | --- |
|  | буквенное | графическое |
| С помощью резинового уплотнительного кольца (далее - уплотнительное кольцо) | Кк |  |
| Раструбно-стыковой сваркой нагретым инструментом (далее - сварка) | Сс |  |
| С помощью накидной гайки с резиновой прокладкой (далее - гайка) | Рр |  |
| С помощью резинового уплотнительного кольца для соединения с выпуском унитаза или чугунного трапа | Ук |  |

Поправка. ИУС 11-90.

4. Условные проходы канализационных труб и фасонных частей зависят от номинальных наружных диаметров труб и гладких концов фасонных частей согласно табл. 3.

Таблица 3

мм

| Номинальный наружный диаметр | Условный проход | Номинальный наружный диаметр | Условный проход |
| --- | --- | --- | --- |
| 40,0 | 40 | 90,0 | 85 |
| 50,0 | 50 | 110,0 | 100 |

Примечание. Допускается до 01.01.91 по согласованию с потребителем изготовление труб и фасонных частей номинальным наружным диаметром 48,6 и 107,5 мм с предельными отклонениями от размеров, указанными для изделий диаметром 50 и 110 мм в ГОСТ 22689.2. Изготовление новой литьевой оснастки для них не допускается.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

О.П. Михеев, канд. техн. наук (руководитель темы): В.И. Фельдман, канд. техн. наук; Л.П. Жаброва; Н.Г. Кулихина; А.Н. Афонин, канд. техн. наук; Р.Ф. Локшин, канд. техн. наук; С.В. Ехлаков, канд. техн. наук; И.В. Гвоздев; В.И. Терехин; А.А. Васильев; Л.С. Васильева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16.06.89 № 93

3. ВЗАМЕН ГОСТ 22689.1-77

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 22689.2-89 | 2; 4 |